## Slide 1
RX210設計ツール操作手順書
＜ＨEW編＞
High-performance Embedded Workshop
Ver1.35

## Slide 2: 目次
１．はじめに
２．プロジェクトの登録
３．インクルードファイルの登録
４．Cプログラムの作成
５．割り込みの登録
６．ビルド
７．実機確認
８．参考
本書では下記のバージョンを使用し、記載しています。
HEW ：Ver4.09.00.047
OS ：Windows7
※HEW、E1エミュレータは別途ご用意をお願いします。
Notes: 2

## Slide 3: １．はじめに
本書はルネサスエレクトロニクス社製RX210の開発統合ツール「HEW」
（High-performance Embedded Workshop）を使って、
組込みソフトウェアを作成し、ボードへダウンロードする手順を記載しています。
＜開発の流れ＞
①プロジェクトの登録
デバイス選択、環境設定
②インクルードファイルの登録
使用するインクルードファイルとディレクトリを指定
③Cプログラムの作成
組込みのCコードを作成
④割り込みの登録
割り込み処理モジュールを登録
⑤ビルド
実行モジュールの作成
⑥実機へダウンロード
E1エミュレータを使用し、ダウンロード

## Slide 4: ２．プロジェクトの登録
スタートメニューのRenesasフォルダより、High-performance Embedded Workshopを起動し、「新規プロジェクトワークスペースの作成」を選択
新規作成の場合は、
こちらを選択します。
Memo
既存のプロジェクトを開く場合は
「プロジェクト名. hws」ファイルを
ダブルクリックするとでも起動します。

## Slide 5
「Application」を選択し、ワークスペースを設定
２．プロジェクトの登録
CPU種別は「RX」
ツールチェインは「Renesas RX Standard」を指定
ワークスペース名を入力
プロジェクト名はワークスペース名と同名とする
本書ではプロジェクト名を「stopw」とします

## Slide 6
デバイスの選択
「RX200」を指定
２．プロジェクトの登録
標準の設定で使用
「RX210」を指定
Memo
CPUシリーズ・タイプは
後から変更できません。

## Slide 7
２．プロジェクトの登録
標準の設定で使用

## Slide 8
２．プロジェクトの登録
「ヒープメモリ使用」のチェックを外す
「C/C++ source file」を指定
標準の設定で使用

## Slide 9
２．プロジェクトの登録
「ユーザースタック使用」の
チェックを外す
標準の設定で使用
Memo
ユーザースタックを外すことで、システムは
常にスーパバイザモードで動作します。
ユーザーモードではレジスタアクセスに
制限がかかります。

## Slide 10
２．プロジェクトの登録
標準の設定で使用
Memo
E1エミュレータを接続したまま設定する場合、
「RX E1/E20 SYSTEM」にチェックを入れます。
（８章 「E1エミュレータを接続状態にしておく場合」 を確認ください）

## Slide 11
設定内容を確認し、「完了」をクリック
２．プロジェクトの登録

## Slide 12: ３．インクルードファイルの登録
別フォルダに格納する場合は、ファイルの登録とパスの登録が必要です。
（次ページ参照）
＜メイン関数のあるCソースファイルと同じフォルダに格納する場合は、登録は不要です＞
※ MU500-RX用サンプルのファイル名：mu500-rx.h

## Slide 13
「プロジェクト」を右クリックし、 「ファイルの追加」を選択
***.ｈを選択
３．インクルードファイルの登録

## Slide 14
ファイルのパスを設定
「ビルド」をクリックし、「RX Standard Toolchain」 を選択
３．インクルードファイルの登録

## Slide 15
コンパイラタブからファイルのディレクトリパスを設定
「追加」をクリック
該当フォルダを指定
※この例では「C:\WorkSpace\RX_SAMPLE」を指定
３．インクルードファイルの登録
「インクルードファイル
ディレクトリ」を指定

## Slide 16: ４．Cプログラムの作成
main()関数は、「プロジェクト.c」内に生成される
「プロジェクト名.c」をダブルクリックし
ソース画面を開く
※このプロジェクトではstopw.c

## Slide 17
Cプログラムを記入
４．Ｃプログラムの作成

## Slide 18: ５．割り込みの登録
「intprg.c」に割り込み処理関数を登録
「intprg.c」をダブルクリック
該当する割込みに関数を登録する
この例では、
// CMTU0_CMT0
void Excep_CMTU0_CMT0(void){ } に関数を登録
↓
// CMTU0_CMT0
void Excep_CMTU0_CMT0(void){ INT_CMT0(); }
Memo
Intprg.c に関数を登録せずに、
#pragma命令でも登録は可能です。

## Slide 19: ６．ビルド
ファイルを保存し、ビルド
ファイルの保存
ビルド⇒「すべてをビルド」

## Slide 20
エラー、ワーニングを確認
「0 Errors」を確認
６．ビルド
この２つの内容は、
無視しても問題なし
Memo
ワーニングについては、８章の
「ワーニングが気になる場合」
を参照してください。

## Slide 21: ７．実機確認
「デバッグ」をクリックし、「デバッグの設定」を実行

## Slide 22
ターゲット、デバッグフォーマット、ダウンロードモジュールを指定
７．実機確認
追加⇒参照をクリックし、 stopw.absを選択
*.absはwork⇒Debugフォルダに有り

## Slide 23
エミュレータ起動設定
デバイス設定
７．実機確認
「RX210 Group」を指定
「R5F52108」を指定
エミュレータからの電源供給が
必要な場合のみ指定
フラッシュに書き込む場合は、
フラッシュライタモードを指定

## Slide 24
エミュレータ起動設定
「起動と通信」タブをクリック
７．実機確認
デフォルトのまま
通信エラーが出る場合は
ボーレートを下げる

## Slide 25
エミュレータと接続
７．実機確認
「EXTAL周波数」の
チェックを外す
「内蔵フラッシュメモリ書き
換え時のクロック操作を許可」
にチェックを入れる
Memo
フラッシュライタモードを選択した場合は、
この画面は表示されないことがあります。

## Slide 26
「デバッグ」をクリックし、「ダウンロード」を選択後、デバッグファイルを指定
７．実機確認
デバッグするファイル
*.absを指定
Memo
フラッシュライタモードを選択した場合は、
この操作でフラッシュメモリに書き込みを
開始します。

## Slide 27
「デバッグ」をクリックし、「リセット後実行」を選択
７．実機確認
Memo
ブレークポイント、内部情報の表示などの詳細操作手順は、
ルネサス社より公開されているユーザーズマニュアルを
参照てください。

## Slide 28: ８．参考
ワーニングが気になる場合
？をクリックすると
内容が表示される
Notes: 20Ｐ

## Slide 29
セクション指定の削除
ワーニングに該当する
セクションを削除
８．参考

## Slide 30: 最適化のレベル変更
「ビルド」から「RX Standard Toolchain」を選択し「コンパイラ」を選択
最適化レベルを登録するファイル
を指定する
「最適化レベル」を変更
「最適化」を選択
８．参考
Memo
意図的に空の関数を使う場合や、
ポートを直値でアクセスする場合は
レベル０を選択してください。

## Slide 31: E1エミュレータを接続状態にしておく場合
新規プロジェクト8/10で、ターゲットにチェックを入れておくと、
起動時に自動で接続されます。
８．参考
「初期セッション」にチェックを入れる
「RX E1/E20 SYSTEM」にチェックを入れる
Notes: 10

## Slide 32
●本資料の全部または一部を無断で複写、複製することはできません。
●PowerMedusa は三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社の登録商標です。
●High-performance Embedded Workshop（HEW） はルネサスエレクトロニクス社の製品です。
●Windowsはマイクロソフト社の登録商標です。
●その他、記載されている社名・製品名は一般に各社の商標および登録商標です。
Notes: 32